洒水车

使

用

说

明

书

程力专用汽车股份有限公司

程力专用汽车股份有限公司

目      录

前      言……………………………1

一、主要构件结构简介………………2

二、使用………………………………3

三、维护与保养………………………4

四、一般故障和排除方法……………5

五、随车工具、备件及文件…………6

前         言

我公司生产的洒水车采用二类汽车底盘改装而成，它适用于各种路面的洒水冲洗、喷雾、降温、扑尘，亦可用于路面养护、园林绿化及应急消防、运输饮用水等。该洒水车主要由汽车底盘、罐体、水泵、球阀和输水管道、洒水装置等部件组成。水泵、取力箱、球阀均选用国家定型产品，性能良好，工作可靠，洒水时压力高、流量大、油耗低，洒水时打开音乐嗽叭开关，美好的音乐伴随您愉快地工作。

底盘车的技术特性和使用保养要求。详见《载货汽车使用说明书》。

一、主要构件结构简介

1、罐体

洒水车罐体结构：罐体为椭圆柱形，用钢板制成，整车罐体水仓为2--3室，中间隔板下端有通孔，仓内隔板具有防波作用。以减低汽车行驶时罐内液体的冲击。外表涂防锈漆及装饰漆。

2、罐口

罐口组件：大盖由螺栓紧固在罐口颈板上，由一个支销和一个护板小盖连接在一起，顺时针转小盖之上手柄可使小盖压紧。反转，脱开耳板后，小盖则可打开，大盖上开有一个Φ30的孔，以便在加水过程中，使罐内的压力与大气压力基本一致。

3、取力箱

洒水车目前采用东风、解放系列取力箱，气动操作，操作开关向后拉，取力齿轮进入啮合位置，通过传动轴带动水泵工作，开关向前回位，水泵即停止工作。

4、水泵

自吸式或圆弧齿轮式洒水车泵。该水泵的结构原理、使用维护保养，详见《洒水车泵使用说明书》、《圆弧齿轮泵使用说明书》。

5、球阀

该洒水车采用了两个二通球型阀门，一个四位三通球型阀门。球阀由阀体、密封垫、调整座、阀杆、手柄等组成，扳动手柄旋转45°，在阀杆的作用下球芯转动，通孔口对准时液体即可流通，当手柄返回原位时，则截断液体流通。

四位三通球阀是一种通过改变阀芯位置，形成多路液体通道的球阀。该阀能迅速改变液流方向，可广泛用于非腐蚀性介质液流中，其原理和二通球阀基本相同，它也是通过扳动手柄的位置来实现任意两孔的通闭。

6、喷水器

本车前装有鸭嘴形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）。

喷水器一般用于冲洗街道，起除尘和降温作用，其喷水器可用调节喷嘴螺纹的方法改变喷水器的喷洒方向和角度，高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。莲蓬喷嘴可以浇落路中间喷水器冲起的灰尘，起到清洁空气的作用。

二、使用（参见洒水车其水路原理图）

1、加水：

将车开到预定位置，打开罐口盖，使罐口对准自来水管，即可加水。

2、向罐内抽水：当在野外自动采水的情况下，水能通过水泵给罐内供水。其操作程序是：在出口（Ⅰ）接一胶管，通入水源，三通球阀c、b开通，关闭a，关闭阀1、2、3、4、5、7，向后拉动取力器开关，使水泵开始工作，即可向罐内加水，停止工作后开关回位。

工作水路示意：水经出口（Ⅰ）→c→b→滤网→泵→6→罐（其中1、2、3、4、5、7、a点闭）；

洒水车其水路原理图：

3、前冲工作

接通三通球阀a和b，关闭c，打开阀1、2，关闭阀3、4、5、6、7，则前鸭嘴形喷水器开始工作，工作完分离离合器，向前推动取力箱操作开关，脱开取力箱。

工作水路示意：水经罐底口→a→b→滤网→泵→1和2（其中3、4、5、6、7、c点关闭）；

4、后洒工作

接通三通球阀a和b，打开阀3、4，关闭阀1、2、5、6、7，则后圆柱形洒水头和莲蓬开始工作。工作完分离离合器，向前推动取力箱操作开关，脱开取力箱。注：前冲后洒可以同时工作。

工作水路示意：水经罐底口→a→b→滤网→泵→3和4（其中1、2、5、6、7、c点关闭）；

5、高压喷水，应急消防

接通三通球阀a和b，关闭阀1、2、3、4、6、7，打开阀5，向后拉动取力器操作开关，水泵开始工作，则平台炮（水炮）工作，此时可以用于应急消防，也可以用于向公路两边树木喷水。

工作水路示意：水经罐底口→a→b→滤网→泵→5（其中1、2、3、4、6、7、c点关闭）；

6、浇灌花木

在出口（Ⅱ）接一水龙带，水龙的另一端接一水枪，打开阀6、7，关闭阀3、4、5、和三通球阀，利用水的重力，可自流浇灌花木。

工作水路示意：水经罐底口→6→7→出口（Ⅱ）（其中关闭阀3、4、5、a点）。

7、活动泵站

关闭三通球阀a，接通c和b，在出口（Ⅰ）接上吸水管，在出口（Ⅱ）接出水管，打开阀7，关闭阀1、2、3、4、5、6，使水泵工作，即可将甲地的水抽往乙地，起到活动泵站的作用。

工作水路示意：水经出口（Ⅰ）→c→b→滤网→泵→7→出口（Ⅱ）（其中1、2、3、4、5、6、a关闭）；

8、罐向其它容器加水：

接通三通球阀a和b，打开阀7，在出口（Ⅱ）接出水管，关闭阀1、2、3、4、5、6，使水泵开始工作，即可将罐内水加到其它容器中。

工作水路示意：水经罐底口→a→b→滤网→泵→7→出口（Ⅱ）（其中1、2、3、4、5、6、c点关闭）。

三、维护与保养

1、根据涂料的使用要求，新产品使用前，应将罐内注满水浸泡五天后放尽，再用水冲洗涂层表面，然后再注满水

静置两天后，将水放掉即可盛装饮用水了。

2、经常检查水路系统的联接件，开关及吸水胶管等部件部位的密封情况，如发现渗漏应立即修复或更换密封件。

3、经常检查水罐、泵架、支架的固定情况，所有螺母应旋紧，保证联接牢固可靠。

4、经常检查取力器与水泵的联接情况，应联接可靠，运转正常，使用中若发现取力箱和水泵轴漏油，应更换密封件。

5、整车水路系统无防冻装置，因此严寒地区，气温摄氏零度以下使用后，应立即将水泵、水罐及水路系统中的

积水全部放净，注意水泵放水螺塞放水后应关闭严密，确保

密封，否则将影响水泵吸水。

6、罐体上的油漆不得沾上汽油和煤油，因为这样会使油漆加速损坏。按期检查罐体上的油漆质量，当油漆损坏严重时，应即时补漆，以防止罐体产生锈蚀。

7、汽车底盘和发动机部分的使用与保养详见载货汽车使用说明书。

8、球阀通过的介质不宜过脏，以免划伤密封环，降低球阀使用寿命，各球阀不宜长期处于半开状态下工作，否则易使密封环变形。

9、进泵滤网应经常拆洗，以防渣滓堵塞滤网，影响流量。

10、由于罐体与汽车大梁之间垫有木垫或胶垫，水罐载重后各U型螺栓由于木胶的变形会发生松动，因此在车重载后必须定期将U形螺栓拧紧，尤其是新车使用时必须做到。

四、一般故障和排除方法

| 故障 内容 | 故障原因 | 排出故障方法 |
| --- | --- | --- |
| 水 泵 不 能 吸 水 | 1进水管路不密封 | 逐段检查，排除漏气地方的故障 |
|  | 2发动机转速太低，达不到所需的真空度。 | 调整油门使转速在1700转/分左右 |
|  | 3吸水高度大于允许高度 | 吸水高度应小于5米 |
|  | 4进水管路严重堵塞 | 通管路 |
|  | 5泵油密封件损坏，泵轴渗漏影响其真空度 | 更换密封件 |
| 水罐放 不出水 | 水罐太脏，滤网堵塞，冬季罐内结冰。 | 冲洗水罐，清洗滤网清除杂物，用热水或热气使冰融化 |

备注：需要洒水工作时，一定要先开出水口球阀，然后踩离合器，才能打开取力器开关，不工作时踩离合器，关闭取力器，抽水时，泵里面一定要有水，没有水就代表有空气，是抽不上水的，工作中，泵只要有异常声音就要检查泵里面的油是不是缺少，传动轴与泵的中心是不是同心，特别注意当罐体里面没有水的情况下一定要关取力器，否则泵在几分钟内油就会被高温蒸发，这样泵就很容易烧死，容易造成取力器断轴，传动轴容易断裂