| 程力威牌CLW5040ZZZL5型自装卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040ZZZL5自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 306 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040ZZZL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180404 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 680(Kg) | 整备质量 | 3620(Kg) |
| 外形尺寸 | 5660×2050×2300,2320(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/24(°) | 前悬/后悬: | 1150/1150(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1850/2645 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,该车自卸方式为后卸。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):440。3, 选装导流罩,选装排半驾驶室。4,发动机型号与油耗值(L/km)的对应关系为:JE493ZLQ5/12.71.5,ABS型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.6,专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与转运。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LZ1040L2ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 2/2+1,3/6+7,3/3+1 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1721,1740 | 后轮距: | 1590 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.71 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JE493ZLQ5 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGC0912××××××××× LGGR0912××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |