| 程力威牌CLW5037ZZZB5型自装卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5037ZZZB5自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5037ZZZB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 2675(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 865(Kg) | 整备质量 | 1680(Kg) |
| 外形尺寸 | 4350×1680×2100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/21(°) | 前悬/后悬: | 895/1085(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2370,2700(mm) |
| 轴荷: | 1335/1340 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室, 倾卸方式:后倾自卸。仅采用2370mm轴距。LJ465Q-2AE发动机,对应油耗值(L/100km): 7.37;4W12M1发动机,对应油耗值(L/100km): 7.7。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1030V4JV2-S1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
| 轮胎规格: | 165R13LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1260 | 后轮距: | 1260,1340 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.37,7.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE 4W12M1 | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 1051 1206 | 45 63 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |