| 程力威牌CLW5110ZLJE5型自卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5110ZLJE5自卸式垃圾车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5110ZLJE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 11450(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6500(Kg) | 整备质量 | 4755(Kg) |
| 外形尺寸 | 6350×2150×2500(mm) | 货厢尺寸 | 4350×1950×600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.40 |
| 接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1130/1420(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4360/7090 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 自卸方式:后卸式.侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50, 后部防护离地高度(mm):420.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:CY4SK251/23.6,ISF3.8s5154/24.0,YC4S150-50/24.2,4DX23-140E5/24.8,YN38CRE1/24.7.该车装备有液压举升机构,能将车箱倾斜一定角度,用于实现垃圾依靠自重能自行卸下的功能. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1745,1747 | 后轮距: | 1620,1806 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.2,24.8,24.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |