| 程力威牌CLW5040ZLJK5型自卸式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040ZLJK5自卸式垃圾车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040ZLJK5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1470,1405(Kg) | 整备质量 | 2700(Kg) |
| 外形尺寸 | 5880×2020×2300(mm) | 货厢尺寸 | 3000×1880×400(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3,3+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.66 |
| 接近角/离去角: | 25/19(°) | 前悬/后悬: | 1135/1445(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1860/2635 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 自卸方式:后卸。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度:420mm。仅采用发动机发动机型号/油耗(L/100km)对应关系为:SD4D25R-70/13.8,YN27CRE1/13.6,4DW94-95E5/13.7,YCD4N4S-110/13.8,WP2.3Q110E50/13.7。专用装置:箱体,主要用于垃圾的运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | KMC1042A33S5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5,3/5+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1540,1600,1680,1570,1500 | 后轮距: | 1550,1600,1790,1490 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 13.8,13.6,13.7,13.8,13.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2545 2672 2772 2540 2720 2799 2290 | 70 70 83 64 72 80 81 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2SM2C××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |