| 程力威牌CLW5061XZWJ5型杂项危险物品厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5061XZWJ5杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5061XZWJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 5880(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 2650(Kg) | 整备质量 | 3100(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2000,1950×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4200,4000×1850×1730(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.89 |
| 接近角/离去角: | 15/15(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2150/3730 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:含铜废物,含镍废物;2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9;危险货物编号:HW22,HW46。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。油耗对应关系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。随底盘选装驾驶室。可选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。可选装不开侧门时,整车宽为1950mm。后部液压尾板收起状态长度是250mm。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX1061TG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 13.0 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |