| 程力威牌CLW5030XZWSC5型杂项危险物品厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5030XZWSC5杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5030XZWSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 2700(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 490(Kg) | 整备质量 | 2080(Kg) |
| 外形尺寸 | 5050×1780×2300(mm) | 货厢尺寸 | 3000×1630×1400(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 40/23(°) | 前悬/后悬: | 640/1420(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) |
| 轴荷: | 1170/1825 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,仅采用发动机DK12-10,对应油耗申报值为7.3L/100km。ABS系统控制器型号/生产企业为:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SC1031GDD54 | 底盘企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3 |
| 轮胎规格: | 165R14LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |