| 程力威牌CLW5310GYYB5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310GYYB5运油车 | 公告批次: | 284 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310GYYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160520 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 22.3 |
| 额定载质量 | 17650,17715(Kg) | 整备质量 | 13155(Kg) |
| 外形尺寸 | 11875×2500×3410(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 12/14(°) | 前悬/后悬: | 1555/2410(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1,该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.75吨/立方米, 0.80吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:22.3立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9000×2370×1570。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。3,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。4.,罐体颜色和文字喷涂位置可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5312GYY-AA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960/1960 | 后轮距: | 1955/1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PDC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |