| 程力威牌CLW5258GYYZ5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5258GYYZ5运油车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5258GYYZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170122 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 16.9 |
| 额定载质量 | 13400,13465(Kg) | 整备质量 | 11405(Kg) |
| 外形尺寸 | 9500×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 13/14(°) | 前悬/后悬: | 1320/2480(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:16.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6900/2330/1540,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510。选用MC07.28-50,MC07.31-50发动机,对应油耗值(L/100km)分别为35.5,35.7。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。仅采用轴距为4350+1350mm的底盘。该样车采用钢板弹簧,未选装空气悬架结构。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.5,35.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |