| 程力威牌CLW5251GYYST5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5251GYYST5运油车 | 公告批次: | 299 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5251GYYST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170831 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 22.5 |
| 额定载质量 | 15705,16525(Kg) | 整备质量 | 9100,8280(Kg) |
| 外形尺寸 | 9750×2500×3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 25/12(°) | 前悬/后悬: | 1460/2290(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1850+5400,1850+4950,1850+4750,1850+4450,1850+4150,1850+3650(mm) |
| 轴荷: | 6990/6990/11020 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3;罐体有效容积:22.5立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7000×2450×1650。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。选装轻量化设计时整备质量为8280kg。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:3550X-1010,DETC-ABS-4S/4M。整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:9750/1460/1850+4150/2290。发动机油耗对应关系(L/100km):37.2(YC6J220-50)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | STQ1251L16Y3D5 | 底盘企业: | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,3/3/4+3,3/3/10+8,3/3/11+8,3/3/4+- |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940/1940,1900/1900 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6J245-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6870 6500 | 162 162 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LS3T3CH3××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |