| 程力威牌CLW5250GYYD5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GYYD5运油车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GYYD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170706 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 21.2 |
| 额定载质量 | 14195(Kg) | 整备质量 | 10610(Kg) |
| 外形尺寸 | 10715×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 15/13(°) | 前悬/后悬: | 1515/3000,1250/3265,1450/3065(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输,类项号:3,罐体有效容积:21.2立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7900×2280×1580。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):510。3、仅采用底盘子午线轮胎型号(295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。4.、罐体颜色和文字喷涂位置可变化。5、发动机型号ISD210 50,YC6JA220-50,ISB210 50,YC6J220-52油耗值对应为(L/100km):34.0,34.4,35.7,34.9。6、随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化。,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10715/1515/1950+4250/3000,10715/1250/1950+4250/3265,10715/1450/1950+4250/3065;危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1250GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964, | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.0,34.4,35.7,34.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |