| 程力威牌CLW5180GYYS5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GYYS5运油车 | 公告批次: | 299 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GYYS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170831 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 13.5 |
| 额定载质量 | 9465,9400(Kg) | 整备质量 | 8405(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1340/2360,1340/2560(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积:13.5立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5600×2250×1450。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。发动机油耗对应关系(L/100km):29.23(WP6.180E50),29.23(WP6.200E50),29.75(YC4EG185-50),29.29(WP6.245E50),29.23(WP6.220E50)。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8400/4700/1340/2360,8400/4500/1340/2560。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1180LA1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1927,1935 | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.23,29.23,29.75,29.29,29.23 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.180E50 WP6.200E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 WP6.220E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 6750 4730 6750 6750 | 132 147 136 180 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2G1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |