| 程力威牌CLW5180GYYE5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GYYE5运油车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GYYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 14.3 |
| 额定载质量 | 10065,10000(Kg) | 整备质量 | 7805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400×2500×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/13,23/12(°) | 前悬/后悬: | 1450/2250,1250/2450(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3,罐体有效容积:14.3立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5600×2250×1450。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。整车长/轴距/前悬/后悬尺寸(mm)对应关系为:8400/4700/1450/2250,8400/4700/1250/2450。发动机油耗对应关系(L/100km):27.0(ISD210 50),27.0(ISD245 50),27.0(ISD270 50),27.2(ISB190 50),27.2(ISB210 50),27.1(YC6JA180-50),27.1(YC6A240-50)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1180GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1810,1940,1750 | 后轮距: | 1800,1860,1700,1750,1820 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.0,27.0,27.0,27.2,27.2,27.1,27.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 5900 | 132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3B15××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |