| 程力威牌CLW5140GYYE5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5140GYYE5运油车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5140GYYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 13580(Kg) | 容积: | 9.3 |
| 额定载质量 | 7400(Kg) | 整备质量 | 5985(Kg) |
| 外形尺寸 | 7550×2400×3100,3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/14(°) | 前悬/后悬: | 1445/1905,1445/2305,1515/1835,1515/2235(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) |
| 轴荷: | 4860/8720 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积9.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):4700×2040×1420。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7550/1445/4200/1905,7550/1445/3800/2305,7550/1515/4200/1835,7550/1515/3800/2235。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(8.25R20 16PR, 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000。油耗对应关系(L/100km):25.7(YC4E160-56),25.6(EQH140-52),25.4(ISB170 50),24.6(CY4BK151)。 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩。车身左侧可选装工具箱;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1815,1860 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 25.7,25.6,25.4,24.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 | 118 103 125 105 95 97 103 120 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |