| 程力威牌CLW5120GYYC5型运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5120GYYC5运油车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5120GYYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 11995(Kg) | 容积: | 8.2 |
| 额定载质量 | 6800(Kg) | 整备质量 | 5000(Kg) |
| 外形尺寸 | 6950×2230×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1150/1900,1200/1850(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3900(mm) |
| 轴荷: | 4360/7635 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,罐体有效容积:8.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×1750×1250。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):360。.随底盘选装驾驶室,选装不同的后部灯具。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。仅采用发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):WP3.7Q130E50(23.68),CA4DC3-12E5(23.6),WP4.1Q160E50(24.69),CA4DH1-16E5-30(24.59),CA4DD1-15E5(23.38),WP3.7Q140E50(23.68)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1640,1665,1706,1730,1800 | 后轮距: | 1600,1740,1630,1658 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.68,23.6,24.69,24.59,23.38,23.68 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 ISF3.8s5154 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3660 3000 4088 3800 2999 3660 3760 | 96 91 115 121 113 103 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNABLCE××××××××× LFNABMCE××××××××× LFNABLJE××××××××× LFNABMJE××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |