| 程力威牌CLW5320XRYC5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5320XRYC5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5320XRYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 32000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 20370,20305(Kg) | 整备质量 | 11500(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995×2550×3750(mm) | 货厢尺寸 | 9300×2400×2600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 13/12(°) | 前悬/后悬: | 1460/2685,1460/2785,1460/3085,1500/2645,1500/2745,1500/3045(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启: 该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,类项号:3;随底盘选装平顶驾驶室,选装箱体右侧变化,前悬/轴距/后悬对应关系为:1460(1500)/1950+4550+1350/2685(2645),1460(1500)/1900+4500+1350/2785(2745), 1460(1500)/1900+4200+1350/3085(3045),1460(1500)/2100+4000+1350/3085(3045) ;发动机型号: CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5对应油耗值分别为(L/100km):43.71,45.5,42.09;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘;采用子午线轮胎,安装限速装置,限速79km/h, ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1987/1987 | 后轮距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 43.71,45.5,42.09 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |