| 程力威牌CLW5251XRYL5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5251XRYL5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 306 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5251XRYL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180404 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 14625,14690(Kg) | 整备质量 | 10180(Kg) |
| 外形尺寸 | 11885,11050×2550,2500×3950(mm) | 货厢尺寸 | 9550,8600×2400×2480(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/10,20/9,20/10,20/9,20/9,20/8,20/8,20/7(°) | 前悬/后悬: | 1512/2973,1445/3040,1512/2973,1445/3040,1512/3038,1445/3105,1512/3438,1445/3505(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车用于危险品运输为危险货物运输车。选装高顶驾驶室,选装厢体内部结构,选装右侧箱体不开门,选装不开门的厢体宽度为2500mm。厢体顶部封闭,不可开启。选装侧门型式及位置,选装后部液压围板。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液, 油漆,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3。安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040,11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。安全装置为导静电带,用于防止静电。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子午线轮胎。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底板焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为530mm。采用发动机ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分别对应的油耗值为(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LZ1250M5CBT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1860,1874 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32.6,30.7,32.9,33.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 YC6A240-50 YC6A270-50 YC6JA240-50 YC6J245-58 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7520 7520 6870 6500 | 180 198 177 199 177 180 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGX4C35××××××××× LGGX4C34××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |