| 程力威牌CLW5250XRYL5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250XRYL5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250XRYL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 13815(Kg) | 整备质量 | 10990(Kg) |
| 外形尺寸 | 11885×2520×4000(mm) | 货厢尺寸 | 9550×2380×2480(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.27 |
| 接近角/离去角: | 21/9(°) | 前悬/后悬: | 1445/3040(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,类项号:3。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):530。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。顶板与侧翼板固定连接在一起时侧面厢体可开启。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。油耗对应关系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。随底盘选装驾驶室,选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J220-50 YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6870 | 162 162 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR4C35××××××××× LGGX4C35××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |