| 程力威牌CLW5083XRYS5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5083XRYS5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5083XRYS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170122 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 3685,3285(Kg) | 整备质量 | 4400,4800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,6960×2100,2110×2900,3100(mm) | 货厢尺寸 | 4150,5100×1980,1970×1780,1970(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.88,0.73 |
| 接近角/离去角: | 17/19,17,18(°) | 前悬/后悬: | 1200/1495,1960,1660(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800,4100,3360(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。选装同系列排半驾驶室和导流罩.厢体顶部封闭,不可开启。 该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3.。当整车长度为6960mm时,轴距4100mm、3800mm与后悬1660mm、1960mm一一对应.当整车长度为5995mm时,轴距3300mm与后悬1495mm对应.侧防护、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):120×50, 离地高度:400 mm.发动机ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分别对应的油耗值为:18.29,18.03,18.20,18.3。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1080GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1670,1700 | 后轮距: | 1525,1640,1594 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.29,18.03,18.20 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCA2F1××××××××× LZGCA2D1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |