| 程力威牌CLW5082XRYB5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5082XRYB5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5082XRYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20161028 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 4290,4225(Kg) | 整备质量 | 3860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200,2150×2995(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000×1850(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.14 |
| 接近角/离去角: | 22/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室,选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2150。厢体顶部封闭,不可开启: 该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,类项号:3。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420,发动机型号ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141对应油耗值分别为18.1,18.1,17.8。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS系统型号:ECU:4460043200,电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 弹簧片数: |
| 轮胎规格: | 传动型式: |
| 前轮距: | 后轮距: |
| 底盘排放标准: |
| 燃料种类: | 油耗: | 18.1,18.1,17.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |