| 程力威牌CLW5072XRYH5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5072XRYH5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5072XRYH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 7350(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 3720(Kg) | 整备质量 | 3500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2050,2000×2950(mm) | 货厢尺寸 | 4100×1900×1850(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 14/13,14/11(°) | 前悬/后悬: | 1085/1550,1085/1602(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3360(mm) |
| 轴荷: | 2630/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启,选装右侧箱体不开门时的厢体宽度为2000mm,选装侧门型式及位置。选装厢体内部结构。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3360/1550,5995/3308/1602。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,油漆,机油,废机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3。 侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为450mm。仅采用发动机型号HFC4DF1-2D2对应油耗值为 (L/100km):17.8。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1071P93K5C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1395,1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2544 2499 | 86 105 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |