| 程力威牌CLW5031XRYNJ5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5031XRYNJ5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5031XRYNJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 3495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1265(Kg) | 整备质量 | 2100(Kg) |
| 外形尺寸 | 5190×1740,1690,1780×2580(mm) | 货厢尺寸 | 3160,3300×1630×1690(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.66 |
| 接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 1080/1460(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2650,2800(mm) |
| 轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。选装侧开门形式。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。可选装不开侧门时整车宽度为1690mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装排半驾驶室时厢体长度为3160mm。发动机油耗对应关系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM216××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |