| 程力威牌CLW5030XRYCD5型易燃液体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5030XRYCD5易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5030XRYCD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 3165(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 640,835(Kg) | 整备质量 | 2395,2200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5500,5120×1850,1800×2600,2200(mm) | 货厢尺寸 | 3200,2800×1700×1700,1350(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 38/17,38/15,38/19,38/16(°) | 前悬/后悬: | 660/1340,660/1480,660/1100,660/1410(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3050,3360,3500(mm) |
| 轴荷: | 1350/2145 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装厢体内部结构。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,油漆,机油,废机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3。可选装不开侧门时整车宽度为1800mm。安全装置为导静电带,用于防止静电。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.整车尺寸长为5120(mm),高为2200(mm)时对应的整备质量为:2200kg。仅选用发动机4A15的油耗值为10.6L/100km.ABS型号:CM4YL,YF8,ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CDW1030N2M5Q | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7 |
| 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1400 | 后轮距: | 1310 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 10.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A15 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1495 | 75 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVN83G7××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |