| 程力威牌CLW5310XRQB5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310XRQB5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310XRQB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 20170,20105(Kg) | 整备质量 | 10700(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2495×3680(mm) | 货厢尺寸 | 9450,9200×2340×2200(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.9 |
| 接近角/离去角: | 12.5/8(°) | 前悬/后悬: | 1555/2525(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。随底盘选装驾驶室。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。该车运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×60,离地高度为450mm。发动机ISD245 50,ISD270 50分别对应的油耗值为:40.8,40.9。仅采用10.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR轮胎规格。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5312GYY-AA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960/1960 | 后轮距: | 1955/1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PDC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |