| 程力威牌CLW5255XRQE5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5255XRQE5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5255XRQE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 13905(Kg) | 整备质量 | 10900(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995,11160,10665×2500,2550×3870(mm) | 货厢尺寸 | 9300,8600×2370×2400(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.29 |
| 接近角/离去角: | 29/19,29/19,29/17,29/18,29/16,29/21(°) | 前悬/后悬: | 1515/3180,1515/3180,1515/3445,1515/3145,1515/3600,1515/2745(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。随底盘选装驾驶室。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。厢体顶部封闭,不可开启。选装不带侧门的车宽度为2500mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。当前悬为1515(mm)时,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11995/2150+5150/3180,11995/1950+5350/3180,11160/1950+4250/3445,11160/1950+4550/3145,10665/1950+3600/3600,11160/1950+4950/2745。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×40,离地高度为440mm。发动机ISD210 50,YC6J220-52对应的油耗值分别为:34.6,34.9。前轮距采用1940/1940,1933/1933,1964/1964(mm),后轮距采用1860(mm)。仅采用ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1250GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964, | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.6,34.9,35.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |