| 程力威牌CLW5250XRQB5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250XRQB5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250XRQB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 15820,15755(Kg) | 整备质量 | 9050(Kg) |
| 外形尺寸 | 10500×2500×3600(mm) | 货厢尺寸 | 7750×2340×2200(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.76 |
| 接近角/离去角: | 12/8(°) | 前悬/后悬: | 1532/2308,1365/2475(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1860+4800,1860+5600(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车,随底盘选装驾驶室。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010),该车运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用螺栓连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为500mm。发动机ISD245 50,ISD210 50分别对应的油耗值为:37.37,37.36。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后轮距: | 1847,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.37,37.36 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |