| 程力威牌CLW5182XRQC5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5182XRQC5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5182XRQC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170122 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 10405(Kg) | 整备质量 | 7400(Kg) |
| 外形尺寸 | 8680×2495×3380(mm) | 货厢尺寸 | 6200×2360×2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.43 |
| 接近角/离去角: | 15/19,21,23(°) | 前悬/后悬: | 1400/2580,2280,1980(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。厢体顶部封闭,不可开启。安装限速装置,限速79km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.该车运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃、充有氮、空气)、氧(氮、空气、氦、氩、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;运送危险品类项号为2.2。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):145×50,离地高度为530mm。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42、27.42。当整车长度为8680mm时,轴距4700mm、5000mm、5300mm与后悬2580mm、2280mm、1980mm一一对应。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1890,1868 | 后轮距: | 1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.42,27.42 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKX××××××××× LFNAHULX××××××××× LFNAHUKU××××××××× LFNAHULU××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |