| 程力威牌CLW5101XRQZ5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5101XRQZ5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5101XRQZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 9990(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 5295(Kg) | 整备质量 | 4500(Kg) |
| 外形尺寸 | 7250×2230×3100(mm) | 货厢尺寸 | 5130×2100×2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/19(°) | 前悬/后悬: | 1160/1890,1240/1810,1160/2290,1240/2210(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200(mm) |
| 轴荷: | 3590/6400 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体开门形式,选装厢体内部结构。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,环丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),氢。运送危险品类项号为2.1。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为520mm。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7250/4200/1160/1890,7250/4200/1240/1810,7250/3800/1160/2290,7250/3800/1240/2210。发动机ISF3.8s5154,ISF3.8s5168,CY4SK151,MC05.14-50,MC05.16-50,MC05.18-50分别对应的油耗值为:19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1107G421CE199 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1585,1780,1825 | 后轮距: | 1605,1796 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 | 115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAFE××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAGE××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |