| 程力威牌CLW5041XRQJ5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5041XRQJ5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5041XRQJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 4190(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1310(Kg) | 整备质量 | 2750(Kg) |
| 外形尺寸 | 4995×2000,1950×2800(mm) | 货厢尺寸 | 3150×1850×1750(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 1065/1440(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2490(mm) |
| 轴荷: | 1610/2580 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室,选装厢体内部照片。选装右侧箱体不开门,选装不带侧开门对应的宽度为1950mm。选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为450mm。仅选用发动机JX493ZLQ5对应的油耗值为:11.9。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX1041TA25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECA2××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |