| 程力威牌CLW5035XRQ5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5035XRQ5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5035XRQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 3360(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1430(Kg) | 整备质量 | 1800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5210×1840×2600(mm) | 货厢尺寸 | 3300×1750×1750(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.86 |
| 接近角/离去角: | 34/25(°) | 前悬/后悬: | 545/1365(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1345/2015 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1,2.2;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h, 随底盘选装驾驶室,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1031SJ50Q6WXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/7+4 |
| 轮胎规格: | 185R14LT 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1430 | 后轮距: | 1445 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 10.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF31G××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |