| 程力威牌CLW5030XRQCH5型易燃气体厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5030XRQCH5易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5030XRQCH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 3470(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1130,1330(Kg) | 整备质量 | 2210,2010(Kg) |
| 外形尺寸 | 5360×1780,1730×2700(mm) | 货厢尺寸 | 3300×1630×1690(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 32/16(°) | 前悬/后悬: | 690/1480(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3190(mm) |
| 轴荷: | 1370/2100 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部密封,不可开启.厢体右侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门.选装厢体外蒙皮.选装不开侧门时整车宽度为1730mm。安装液压尾板水平收起时的长度为280mm.选装不带后部液压围板时的整备质量为:2010kg.仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮),空气,氦,氩,氖. 类项号:2.1;2.2.仅采用发动机DK15-10,对应油耗申报值为7.5L/100km。ABS型号及生产厂:YF9,武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CH1035AR26 | 底盘企业: | 江西昌河汽车有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+4 |
| 轮胎规格: | 185R14LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1280 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LKCDADED××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |