| 程力威牌CLW5140GYWZ5型氧化性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5140GYWZ5氧化性物品罐式运输车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5140GYWZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 14060(Kg) | 容积: | 7.8 |
| 额定载质量 | 8205(Kg) | 整备质量 | 5660(Kg) |
| 外形尺寸 | 7000×2400×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1240/1960(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:5.1,罐体有效容积:7.8立方米。罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4800×1500。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):370。随底盘选装驾驶室。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值24.4L/100km,发动机ISF3.8s5168的油耗申报值24.8L/100km,发动机CY4SK151对应的油耗申报值24.8L/100km,发动机MC05.16-50对应的油耗申报值25.0L/100km,发动机MC05.18-50对应的油耗申报值25.0L/100km,发动机MC04.16-50对应的油耗申报值24.8L/100km,发动机MC04.17-50对应的油耗申报值24.8L/100km,发动机YNF40E1对应的油耗申报值24.8L/100km。危险货物运输车辆的类型(OX型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1147G381CE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1805,1870 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.4,24.8,24.8,25.0,25.0,24.8,24.8,24.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 115 125 125 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BBFD××××××××× LZZ1BBGD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |