| 程力威牌CLW5181ZYSE5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5181ZYSE5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5181ZYSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 17995(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8100(Kg) | 整备质量 | 9700(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500,8300,7750,7550×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1230/2770,1230/2570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5200,3950(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、该车仅用4500和3950轴距底盘,尺寸和轴距变化引起的质量变换在3%以内,可忽略不计。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8500/4500/2770, 7750/3950/2570;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8300/4500/2570, , 7550/3950/2370。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS, ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISB210 50/27.3,ISB180 50/27.8,YC4EG185-50/27.3。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1923,1949 | 后轮距: | 1865 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.3,27.6,27.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 | 136 132 155 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |