| 程力威牌CLW5180ZYSE5NG型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180ZYSE5NG压缩式垃圾车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180ZYSE5NG | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 7345,7410(Kg) | 整备质量 | 10460(Kg) |
| 外形尺寸 | 8800,8600,8550,8350,8050,7800,8870,8670,8620,8420,8120,7870×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/15,18/16(°) | 前悬/后悬: | 1430/2670,1430/2420,1500/2670,1500/2420(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,4950,5200(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、该车仅选用3950mm,4500mm和4700mm轴距,该车有六种可选翻转样式,A:封闭式挂桶装置(主照片),B:三角斗装置,C:翻桶装置,D:摆臂装置,E:大落地斗装置,F:不带翻桶装置。当选择ABCDE时,整车后悬为2670mm,离去角为15°,该车整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)的对应关系为:8800(8870)/1430(1500)/4700,8600(8670)/1430(1500)/4500,8050(8120)/1430(1500)/3950;当选择F时,整车后悬为2420mm,离去角为16°,该车整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)的对应关系为:8550(8620)/1430(1500)/4700,8350(8420)/1430(1500)/4500,7800(7870)/1430(1500)/3950;额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:7345/3,7410/2。2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在箱体底板上,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度为450mm.3、ABS型号为ABS-E 4S/4M和3631010-C2000,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司和东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.4、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5、该车主要功能:能将垃圾自行压实装入,转运和卸料;主要专用装置:箱体装置.6、随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1180GD5NJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1930 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
| 燃料种类: | NG | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J190N-52 YC6J210N-52 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 YC6G230N-50 YC6G260N-50 YC6L280N-52 B6.7GE5 255 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 | 6494 6494 6700 6700 7800 7800 8424 6700 | 140 155 140 155 170 191 206 184 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2L12××××××××× LGAX2L13××××××××× LGAX2L14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |