| 程力威牌CLW5161ZYSS5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161ZYSS5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161ZYSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 5970,5905(Kg) | 整备质量 | 9900(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,8400×2500,2550×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1340/2760,1340/2560(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 5500/10500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、该车仅选用4500轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8600/2760;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8400/2560。4、额定载质量和准乘人数的对应关系为:5970kg/2人,5905kg/3人。5、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,最大离地高度450mm。6、 ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7、车辆颜色可变化,文字喷涂位置可变化。,8、仅选用前轮距2011mm,后轮距1860mm底盘。9、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):WP6.180E50/26.75, WP4.165E50/26.89,YC4EG185-50/26.76,WP6.245E50/26.3 。10、专用装置:箱体,主要用于生活垃圾的收集与运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1160LB1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5,10.00-20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1935,2011,1927 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.75,26.89,26.76,26.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.180E50 WP6.220E50 WP4.165E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 6750 4500 4730 6750 | 132 162 121 136 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCB2G1××××××××× LZGCB2J1××××××××× LZGCB2F1××××××××× LZGCB2K1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |