| 程力威牌CLW5161ZYSE5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161ZYSE5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161ZYSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6405(Kg) | 整备质量 | 9200(Kg) |
| 外形尺寸 | 8810,8610,8560,8360,8880,8680,8640,8440,8685,8485,8435,8235,8615,8415,8365,8165×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/9(°) | 前悬/后悬: | 1445/2665,1445/2415,1515/2665,1515/2415,1320/2665,1320/2415,1250/2665,1250/2415(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8810(8880,8685,8615)/1445(1515,1320,1250)/4700/2665,8610(8680,8485,8415)/1445(1515,1320,1250)/4500/2665,;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8560(8640,8435,8365)/1445(1515,1320,1250)/4700/2415,8360(8440,8235,8165)/1445(1515,1320,1250)/4500/2415。整车长/前悬的对应关系为:3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。5、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC6J180-50/24.4, ISD180 50/23.7, EQH140-52/23.2, YC4S130-50/27.3, ISB170 50/24.8, ISB190 50/25.0, ISB210 50/24.6, YC6JA180-50/23.7, YC4E160-56/24.2。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GSZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1815,1910 | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.7,23.2,27.3,24.8,25.0,24.6,23.7,24.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 | 132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |