| 程力威牌CLW5160ZYST5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160ZYST5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160ZYST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6105,6170(Kg) | 整备质量 | 9500(Kg) |
| 外形尺寸 | 8710,8510,8160,7960,8310,7760×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/14,23/15(°) | 前悬/后悬: | 1440/2770,1440/2570,1250/2760,1250/2560(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车安装摆臂,带翻桶,大落地斗,小落地斗机构时,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;该车当安装不带翻桶机构时,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。5,ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6,发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD180 50/26.8,YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。7、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |