| 程力威牌CLW5160ZYSE5NG型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160ZYSE5NG压缩式垃圾车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160ZYSE5NG | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 5305,5370(Kg) | 整备质量 | 10500(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,8350×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/13,18/14(°) | 前悬/后悬: | 1430/2670,1430/2420(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底板上,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度为450mm。2、ABS系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M。3、仅选用4500mm轴距底盘。4、该车有六种可选翻转样式,A:封闭式挂桶装置(主照片),B:三角斗装置,C:翻桶装置,D:摆臂装置,E:大落地斗装置,F:不带翻桶装置。当选择ABCDE时,该车整车长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为:8600/2670/13;当选择F时,该车整车长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为:8350/2420/14。5、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GD5NJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1876 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | NG | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 | 6494 6494 7800 4750 6700 6700 | 140 155 170 147 140 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2K11××××××××× LXUX2K12××××××××× LXUX2K13××××××××× LXUX2L11××××××××× LXUX2L12××××××××× LXUX2L13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |