| 程力威牌CLW5160ZYSB5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160ZYSB5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 282 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160ZYSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160401 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8770,8705(Kg) | 整备质量 | 7100(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,8330×2500×3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1365/2465,1365/2735(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它 | 1、该车安装有后翻转机构时,整车长(mm)/后悬(mm)对应关系为: 8600/2735。2、该车选装摆臂装置、无翻桶装置、大落地斗装置、三角斗装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)/对应关系为: 8330/2465、8600/2735。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。4、该车发动机对应油耗值 (L/100km) 为:ISD210 50/27.72,ISD190 50/27.78。5、ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司.。6、文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5163XXY-XP | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1883 | 后轮距: | 1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.72,27.78 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV5PDB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |