| 程力威牌CLW5140ZYSS5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5140ZYSS5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5140ZYSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 14000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6985(Kg) | 整备质量 | 6820(Kg) |
| 外形尺寸 | 7600,7200×2300×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1200/2200(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4800/9200 | 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车有四种可选翻转样式,A:翻桶装置(主照片),B:三角斗装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:不带翻桶装置。当选择ABCD时,整车后悬为2200mm,后伸为400mm。当选择E时,整车后悬为2200mm,无后伸。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在箱体底板上,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度为375mm。4、装有ABS,ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): WP3Q130E50/26.79。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫,散装生活垃圾的收集与运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1140GP5381 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1670 | 后轮距: | 1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.79 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任 公司 | 2970 | 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCA2D1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |