| 程力威牌CLW5121ZYSE5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5121ZYSE5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5121ZYSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 12495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 5700,5300(Kg) | 整备质量 | 6600,7000(Kg) |
| 外形尺寸 | 7350,7100,7400×2250,2300×2750,3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2420,1130/2170,1130/2470(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
| 轴荷: | 4480/8015 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,整车后悬为2420(2470)mm,该车整车长为7350(7400)mm; 当选择E时,整车后悬为2170mm,该车整车长为7100mm。 选装垃圾斗机构时该车总长为7350mm,对应后悬为2420mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与运输。 5、ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M, 6、发动机与油耗值对关系为(L/km): CY4BK151/23.3; YC4FA130-50/23.5; YC4S150-50/23.7。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.3,23.5,23.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCW91G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDCW91K××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |