| 程力威牌CLW5120ZYSD5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5120ZYSD5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5120ZYSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 12495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 4300(Kg) | 整备质量 | 8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8110,7860,7710,7460×2500×3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/15,20/16(°) | 前悬/后悬: | 1440/2470,1440/2220(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 4400/8095 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、该车仅选用3800mm和4200mm轴距底盘。2、该车有五种可选翻转样式,A:翻桶装置(主照片),B:三角斗装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:不带翻桶装置。当选择ABCD时,后悬为2470mm,离去角为15°,该车整车长/轴距的对应关系为(mm):8110/4200, 7710/3800;当选择E时,后悬为2220mm,离去角为16°,该车整车长/轴距的对应关系为(mm):7860/4200, 7460/3800。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在箱体底板上,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度为450mm。4、装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5、仅采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): ISD180 50/24.29,ISD160 50/23.98,ISB180 50/24.9。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫,散装生活垃圾的收集与运输。7、随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.29,23.98,24.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |