| 程力威牌CLW5080ZYSE5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080ZYSE5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080ZYSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1735(Kg) | 整备质量 | 6350(Kg) |
| 外形尺寸 | 7650,7520,7450,7320,7150,7020,6950,6820×2250×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2405,1445/2205,1320/2400,1320/2200(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室,该车仅选用3300,3800轴距底盘。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,,该车总长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7150/1445/3300/2405;7650/1445/3800/2405;7020/1320/3300/2400;7520/1320/3800/2400。当选择E时,;该车总长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:6950/1445/3300/2205;7450/1445/3800/2205;6820/1320/3300/2200;7320/1320/3800/2200。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。6、发动机与油耗值对关系为(L/km): CY4BK251/17.9; EQH140-52/17.8; YC4S130-50/17.6;CY4BK451/17.3;YC4FA115-50/17.5。7、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1080GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1590,1750,1770 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.9,17.8,17.6,17.3,17.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX1912××××××××× LGAX1A12××××××××× LGAC1912××××××××× LGAC1A12××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |