| 程力威牌CLW5071ZYST5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5071ZYST5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5071ZYST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 7495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1465,1400(Kg) | 整备质量 | 5900(Kg) |
| 外形尺寸 | 6600,6490,6350,6240×2200×2570(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 28/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/2120,1070/2120,1180/1870,1070/1870(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600,3800(mm) |
| 轴荷: | 2940/4555 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,,后悬(mm)为2120mm。当选择E时,,后悬(mm)为1870mm。 3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、发动机与油耗值对关系为(L/km): YC4FA115-50/18.0, 4DX23-140E5/17.9。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1070LZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1750,1765,1765 | 后轮距: | 1586,1750,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.0,17.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2982 3857 | 85 105 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX0A11××××××××× LXUX0B11××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |