| 程力威牌CLW5070ZYST5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070ZYST5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070ZYST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 7350(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1805,1740(Kg) | 整备质量 | 5415(Kg) |
| 外形尺寸 | 6490,6240×2050×2570,2720(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1070/2120,1070/1870(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
| 轴荷: | 2640/4710 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车总长(mm/后悬(mm)的对应关系:6490/2120, 当选择E时,,该车总长(mm/后悬(mm)的对应关系:6290/1870 。2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1072GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1506,1590,1750,1530 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.8,17.8,17.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |