| 程力威牌CLW5070ZYSC5型压缩式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070ZYSC5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070ZYSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1365(Kg) | 整备质量 | 5800(Kg) |
| 外形尺寸 | 6590,6350×2050×2570(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/16,21/18(°) | 前悬/后悬: | 1150/2140,1150/1900(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车总长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系:6590/2140/16 ,当选择E时,该车总长(mm)/后悬(mm)的对应关系:6350/1900/18。3,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,专用装置离地高400mm。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。5/ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。6,专用装置:箱体,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1510 | 后轮距: | 1475 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 16.38,16.18 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 2545 2088 2545 2290 3000 | 70 70 80 81 91 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA7LBA××××××××× LFNA7MBA××××××××× LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |