| 程力威牌CLW5160ZDJZ5型压缩式对接垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160ZDJZ5压缩式对接垃圾车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160ZDJZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 7805(Kg) | 整备质量 | 8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 7600,7400,7100,6700×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 13/17(°) | 前悬/后悬: | 1250/1650(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400。2、该车长度与轴距对应关系为:7600/4700,7400/4500,7100/4200,6700/3800;3、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、采用发动机与油耗值对应为(L/100km):MC05.18-50/26.3,MC05.21-50/26.4。5、选装车辆后部外观样式。6、 专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
| 轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1825,1960,2035 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.4 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC05.18-50 MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZABBGD××××××××× LZZABBHD××××××××× LZZABBGE××××××××× LZZABBHE××××××××× LZZABBGF××××××××× LZZABBHF××××××××× LZZABBGG××××××××× LZZABBHG××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |