| 程力威牌CLW5070ZDJB5型压缩式对接垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070ZDJB5压缩式对接垃圾车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070ZDJB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1850(Kg) | 整备质量 | 5315(Kg) |
| 外形尺寸 | 5870×2060×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 1150/1360(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):385。2,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。3,发动机与油耗值对关系为(L/km): ISF2.8s5129T/17.79, 4B2-115C50/17.72, CA4DC3-12E5/17.83。4,ABS系统控制方式4S/4M,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5,随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1550,1730 | 后轮距: | 1590 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.79,17.72,17.83 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 D25TCIE1 YN27CRE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2780 2545 3000 2771 3298 3707 2499 2672 | 96 85 91 81 85 75 105 70 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |