| 程力威牌CLW5250XXCD5型宣传车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250XXCD5宣传车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250XXCD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 24805(Kg) |
| 外形尺寸 | 10220×2500×3870(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2890(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆,专用装置为LED屏;该车仅采用轴距(mm)1800+4100;后部以及侧面防护为裙板结构,故可豁免;后部裙板离地高度:490mm.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1915/1915,1955/1955 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |