| 程力威牌CLW5040XXCH5型宣传车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XXCH5宣传车 | 公告批次: | 294 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XXCH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170401 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4300(Kg) |
| 外形尺寸 | 6165,5995×2220×3560,3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1110/1747(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 该车侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏。不要爬梯整车长宽高为:5995mm×2220mm×3250mm。ABS控制器厂家/型号:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1043P71K2C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/8+6,12/8+6,13/8+6 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1525 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 HFC4DE1-1D | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2970 2746 | 96 112 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |